Das neue leise Drehgestell LEILA

Flüsterzüge für den Schienengüterverkehr

Die Technische Universität Berlin hat zusammen mit der Firma Josef Meyer Transport Technology AG, Rheinfelden in der Schweiz das neue in die Zukunft gerichtete Drehgestell „LEILA“ entwickelt. Güterzüge mit dem neuen Drehgestell sind nur halb so laut wie die alten Drehgestelle. Leila ist die Abkürzung für ein leichtes und lärmarmes Güterwagen-Drehgestell.

Durch Gummifedern und abstrahlarme Räder ist es schnell und leise und wiegt eine Tonne weniger als herkömmliche Drehgestelle. Zudem ist Leila sicherer, denn es hat ein eigenes Diagnosesystem an Bord. LEILA erfasst die erforderlichen Daten über seine Sensoren automatisch und leitet sie per Telematik an die Überwachungsstation. Dadurch kann der Wagenumlauf deutlich beschleunigt und können mehr Güter transportiert werden. 
LEILA verfügt über Radscheibenbremsen und eine radiale Einstellbarkeit, wodurch das Kurvenkreischen eliminiert wird.  Die Vorteile „leiser, schneller, sicherer und geringerer Verschleiß“ haben ihren Preis, der ist jedoch verglichen mit dem, was uns Lärm und ein „lahmes“ Güterverkehrssystem langfristig kostet gering.

Für die alten und lauten Güterwagen sind längst technische Lösungen vorhanden, die nur auf ihren Einsatz warten.

Mit der Umrüstung der alten Graugussbremsklötze auf Kunststoff (sog. K-Sohle oder LL-Sohle) werden die Räder beim Bremsen wesentlich weniger aufgeraut, wodurch der ohrenbetäubende Abrolllärm von Güterwagen um 8 Dezibel reduziert wird.

Eine weitere Maßnahme den Lärm an der Quelle zu reduzieren, ist die Radabsorbertechnik. Diese Absorber lassen sich auch bei älteren Radsätzen leicht montieren. Die Lärmabstrahlung von der Radscheibe lässt sich dadurch weitestgehend unterdrücken, was die Radrollgeräusche um bis zu 8 dB (A) reduziert.

Das Projekt „Leiser Rhein“ sieht vor, dass ab dem Jahr 2012 vorwiegend Güterwaggons die auf Kunststoffbremsen und Radabsorber umgerüstet sind im Rheintal verkehren, um eine spürbare Entlastung zu erzielen.